## Установка драйверов сканеров Mercury c интерфейсом USB-Com на windows 8 x64

## Операционная система Windows 8 x64 по умолчанию не поддерживает установку драйверов без цифровой подписи. Чтобы установить драйвер, необходимо перевести операционную систему в тестовый режим.

1. Переместите курсор в нижний правый угол экрана, выберите пункт "Параметры" или нажмите клавиши Win+I. Нажмите клавишу shift и удерживая ее, выберите Выключение и Перезагрузка.

2. После перезагрузки в выпавшем меню выберите "Диагностика"

3. В окне "Диагностика" выберите "Дополнительные параметры"

4. В окне "Дополнительные параметры" выберите "Параметры загрузки"

5. В окне "Параметры загрузки" нажмите "Перезагрузить"

6. Теперь самое главное. В окне "Параметры загрузки" надо выбрать нужную клавишу, в нашем случае это клавиша F7 или цифра 7

7. Следующая загрузка системы будет без проверки цифровой подписи драйверов. Далее устанавливаем сам драйвер.

- Скачайте его по адресу http://service.mercury-equipment.ru/files/V-comDriver.zip

- Зайдите Панель управления -> Система и безопасность -> Система –> Диспетчер устройств.

- Найдите в диспетчере устройств неизвестное устройство Barcode Decoder. Нажмите на него правой кнопкой мыши, далее нажмите левой кнопкой -> Обновить драйвер.

- Выберите  -> Выполнить поиск драйвера на этом компьютере.

- Укажите путь драйвера. Нажмите  -> Далее, ждем конца установки.

- Устройство готово к использованию. Перезагрузите компьютер.

После следующей перезагрузки автоматически активируется система блокировки неподписанных драйверов. Неподписанные драйверы, установленные ранее, продолжат работать.